## Slide 1
T-Head CUDA 兼容讨论
BBAAD9C20180234D78A0072836F0B6C012B9B2051A6D5BD0A7D98939B1BE2BD9CB43BD38C16E3B0622192408C8467EEB38F921FAE1D09BB11BBFC24F731E29DA24F7F6ADF323F697448B29D76F0249B0E8D3E0CC7306225708E6E19545DB0CA8DDB62B93BE3

## Slide 2
Why CUDA
          2006年英伟达为了解决GPU编程的复杂度问题推出的通用并行计算平台架构
          CUDA既是硬件平台又是软件栈
CUDA（Compute Unified Device Architecture）
第一层是硬件平台
第二层含义是CUDA代表着软件栈
即一堆软件的集合，包括了设备驱动和SDK
即在多线程的设计GPU上跑通用并行计算；
GPU平台上的向量运算由CUDA Core承担（FP32/FP64）
GPU平台上的低精度浮点运算(FP16、INT8）由Tensor Core 承担
Notes: CUDA既是硬件平台又是软件栈
CUDA（Compute Unified Device Architecture），是2006年英伟达为了解决GPU编程的复杂度问题推出的通用并行计算平台。
CUDA本质上有两层含义，
第一层是硬件平台，即在多线程的设计GPU上跑通用并行计算；
GPU平台上的向量运算由CUDA Core承担（FP32/FP64），GPU平台上的低精度浮点运算(FP16、INT8）由Tensor Core 承担。
第二层含义是CUDA代表着软件栈，即一堆软件的集合，包括了设备驱动和SDK。
CUDA是深度学习和 AI 计算的基石
          深度学习框架（如 TensorFlow、PyTorch 等）已经深度集成了 CUDA
          CUDA 与 NVIDIA GPU 的深度优化，深度学习社区和各大科研机构普遍依赖于 CUDA 和 NVIDIA 硬件进行大规模的 AI 训
CUDA 作为硬件和软件的紧密结合
软硬件接口，CUDA为NV GPU定制，能够充分发挥GPU高并行计算的有啥
广泛的软件生态系统和库支持
CUDA 提供了一个 强大的软件生态系统，其中包括了众多 优化过的库（如 cuDNN、cuBLAS、Thrust 等），这些库能极大地加速图像处理、科学计算、线性代数等运算任务
难以被替代的技术壁垒
由于 CUDA 已经在 业界，尤其是 AI 和 HPC 领域深度根植，转移到其他平台需要极大的成本和资源投入
AI 和科研领域中的许多算法和框架已经高度依赖于 CUDA；
NVIDIA 不断通过 CUDA 的更新和优化，加强了对新一代硬件（如 Tensor 核 和 Ampere、Hopper 架构）的支持，保持了其技术领先优势
生态效应和开发者锁定
CUDA 对开发者的吸引力和依赖性也创造了一个正向的生态效应。开发者和企业投入大量资源学习、使用和优化 CUDA，NVIDIA 就成为了他们的首选平台。这使得 NVIDIA 的市场份额持续扩大，进而加深了对 CUDA 的依赖。 NVIDIA 还推出了诸如 NVIDIA Jetson、NVIDIA DGX、NVIDIA AI平台 等产品
AI 云计算服务的核心
许多 云计算平台（如 AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 等）都提供基于 NVIDIA GPU 的计算实例
云计算提供商依赖大量的 AI于 CUDA 和 NVIDIA GPU 的性能，以支撑训练任务，这使得许多 企业级客户也与 NVIDIA 锁定在一起
竞争者的挑战
AMD&intel， OpenCL，Google TPU

## Slide 3
CUDA三位一体生态飞轮构建起了
庞大的CUDA生态集合
占据行业主导地位
    2024年起AI芯片从两年一次的更新周期转变为一年一次的更新周期。
    AI芯片布局涵盖了训练和推理两个人工智能关键应用，训练推理融合，并侧重推理。
    同时支持x86和Arm两种不同硬件生态。
    10+年高性能GPU计算库积累，覆盖从AI到HPC科学计算的用户需求
    CUDA编程语言抽象硬件架构降低用户使用GPU的门槛
    CUDA编译器针对GPU自动优化并编译出高效的硬件指令，进一步降低用户使用GPU的门槛
    社区与行业厂商通过CUDA编译语言、编译器、计算库、分析与Debug工具开发各种高性能框架与加速库，为CUDA生态产生了强大的用户粘性
  开源社区生态
  软硬深度结合
  快速硬件迭代
CUDA生态现状
Notes: CUDA是深度学习和 AI 计算的基石
          深度学习框架（如 TensorFlow、PyTorch 等）已经深度集成了 CUDA
          CUDA 与 NVIDIA GPU 的深度优化，深度学习社区和各大科研机构普遍依赖于 CUDA 和 NVIDIA 硬件进行大规模的 AI 训
CUDA 作为硬件和软件的紧密结合
软硬件接口，CUDA为NV GPU定制，能够充分发挥GPU高并行计算的有啥
广泛的软件生态系统和库支持
CUDA 提供了一个 强大的软件生态系统，其中包括了众多 优化过的库（如 cuDNN、cuBLAS、Thrust 等），这些库能极大地加速图像处理、科学计算、线性代数等运算任务
难以被替代的技术壁垒
由于 CUDA 已经在 业界，尤其是 AI 和 HPC 领域深度根植，转移到其他平台需要极大的成本和资源投入
AI 和科研领域中的许多算法和框架已经高度依赖于 CUDA；
NVIDIA 不断通过 CUDA 的更新和优化，加强了对新一代硬件（如 Tensor 核 和 Ampere、Hopper 架构）的支持，保持了其技术领先优势
生态效应和开发者锁定
CUDA 对开发者的吸引力和依赖性也创造了一个正向的生态效应。开发者和企业投入大量资源学习、使用和优化 CUDA，NVIDIA 就成为了他们的首选平台。这使得 NVIDIA 的市场份额持续扩大，进而加深了对 CUDA 的依赖。 NVIDIA 还推出了诸如 NVIDIA Jetson、NVIDIA DGX、NVIDIA AI平台 等产品
AI 云计算服务的核心
许多 云计算平台（如 AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 等）都提供基于 NVIDIA GPU 的计算实例
云计算提供商依赖大量的 AI于 CUDA 和 NVIDIA GPU 的性能，以支撑训练任务，这使得许多 企业级客户也与 NVIDIA 锁定在一起
竞争者的挑战
AMD&intel， OpenCL，Google TPU

## Slide 4
主流AI软件生态
 |  | OneAPI是Intel提供的统一编程模型和软件开发框架，旨在简化Intel多种硬件架构（CPU，GPU，FPGA等）的应用开发； 提供SYCLomatic迁移CUDA开源代码到oneAPI的SYCL，实现CUDA生态兼容； 部署复杂；生态和产品限制；
 |  | RoCm是AMD推出的开源软件平台，旨在提供可移植、高性能的GPU计算平台； 通过类似CUDA的HIP的转换，实现CUDA到ROCm的迁移； 安装配置复杂；需要CUDA代码移植到ROCm；生态目前不如NV；
 |  | 软硬件一体化，较低的功耗获得较高的性能 DSA架构，不兼容CUDA 生态较为封闭，性能调优需要厂商支持
 |  | T-Head PPU SDK提供CUDA API兼容， 提供源代码级别的编译兼容能力，支持业务零代码改动迁移 无应用场景限制，可扩展性好
结论：CUDA兼容方式更适合当前业务

## Slide 5
平头哥PPU AI解决方案
开源社区生态兼容
          编译器兼容CUDA 版本11.1 – 12.6，编译选项兼容覆盖面全
加速库覆盖5+类深度学习加速库，持续优化BLAS/DNN/SPARSE/SOLVER/FFT/RAND/NCCL 等AI领域计算库
PPU SDK 最新版本平均性能超过竞品
软硬件融合
跟进支持主流竞品最新特性
硬件迭代
在API接口协议和编译器层面与CUDA对应一致，该方法不涉及对CUDA SDK输出元素的修改，因此是合法可行的。
CUDA兼容策略
          在有限资源下以PPU产品化需求为驱动，筛选高优先级需要支持的CUDA生态软件，支持业务方PPU产品化需求的40+种开源框架/开源库，精度对齐GPU，性能优于GPU
覆盖业界25+类开源大模型系列、模型总个数 ~50的预训练、微调和Inference功能
          目前阿里集团内业务方基本做到代码不修改，可以编译运行

## Slide 6
当前业界兼容CUDA的方案
  如ZLUDA通过简单替换为ZLUDA库实现CUDA兼容。ZLUDA库对CUDA API进行转换，未经修改的CUDA二进制文件现在能够直接在ROCm和Radeon GPU上运行。
  ——该方法直接触犯了英伟达新规。
  优点：转换简单，技术开源
  缺点：计算效率低，芯片无法发挥最优性能
重新编译底层二进制代码
该方法不涉及对CUDA SDK输出元素的修改，因此是合法可行的。
英特尔oneAPI、AMD Rocm等自研软件栈工具中，均包括了兼容CUDA的开发软件栈工具。
业界普遍采用了兼容CUDA的发展路线，在API接口协议和编译器层面与CUDA对应一致
在API接口协议和编译器层面与CUDA对应一致

## Slide 7
平头哥兼容CUDA方案
CUDA API 兼容 - 应用代码不改
CUDA 编译兼容 - 编译命令不改
模型和框架运行时兼容 - 模型/框架不改
三个维度实现CUDA兼容
Notes: CUDA 生态兼容方法：通过代码自动生成技术生成 CUDA SDK Wrapper 来自动兼容 CUDA 不同版本的 APIs，从而使得用户的 CUDA 程序经过 PPU 编译器重新编译后即可在 PPU 上运行。
通过 CUDA 生态系统的兼容方案，PPU 与 GPU 在源代码级别上是编译兼容的，但 PPU 二进制与 GPU 二进制不兼容。

## Slide 8
如何实现CUDA兼容
PPU
CUDA兼容库
OS (Linux)
PTG PPU
CUDA应用程序
PTX兼容
PPU对等实现了CUDA同功能的软件栈和库
CUDA库
C Runtime
CUDA Driver
OS (Linux)
Nvidia GPU
CUDA应用程序
PTX(ISA)
CUDA 库
CUDA Runtime API
CUDA Driver API
PPU C Runtime
PPU Driver
Nvidia GPU
CPU
Host
CUDA SDK三层结构：
CUDA应用程序(Application)
CUDA函数库 （CUDA Library）
CUDA运行时间API (Runtime API)
CUDA驱动API (Driver API)
PTX兼容

## Slide 9
CUDA API兼容层
CUDA SDK
PPU SDK
Func
Ret
Param
Struct
Member
Type
Enum
Member
Value
API diff
Compare
API diff
Database
Func
Ret
Param
Struct
Member
Type
Enum
Member
Value
CUDA API Wrapper
Header Files & source code
Compiling& Packaging
兼容CUDA API的头文件和library
兼容NVCC命令行的编译器
CUDA Application
Code Gen
CUDA SDK Wrapper
Compiler AST
Analysis
平
头
哥
内
部
开
发
客
户
开
发

## Slide 10
CUDA 编译兼容
x
CUDA SDK
NVCC 编译器
GPU
可执行
程序
PPU
可执行
程序
GPU
可执行
程序
PPU
Runtime 库
PPU
算子库
CUDA SDK
CUDA
Runtime 库
CUDA Kernel代码
CUDA Host代码
CUDA
应用
生成CUDA PTX指令集与GPU可执行binary
NVCC 命令行编译
执行程序
调用cudaMalloc CUDA API
转发调用PPU SDK
hggcMalloc API
PPU SDK
PPU 硬件执行
执行程序
调用cudaMalloc CUDA API
GPU 硬件执行
PPU 与 GPU 得到同样的计算结果
PPU vs GPU 编译过程对比
PPU vs GPU 运行过程对比
CUDA SDK 兼容接口层
PPU 软件栈
CUDA 软件栈
二进制不兼容
CUDA SDK 兼容接口层
PPU SDK
PPU 编译器
PPU
可执行
程序
生成PPU指令集与PPU可执行binary
NVCC 命令行编译
CUDA
算子库

## Slide 11
主流AI方案对比分析
x
CUDA 应用兼容示例

## Slide 12
CUDA 训练/推理框架兼容
CUDA Application
PPU Application
CUDA SDK Wrapper
Runtime Wrapper
cuBlas Wrapper
cuXXX Wrapper
NVCC Wrapper
Driver Wrapper
PPU SDK
Training and Inference Libraries
PPU API
Runtime
Libraries
Tools
...
Compiler
PPU Driver
PPU SDK API
PPU Compile
PPU SDK API
PPU Compile
Python Client
C++ Client
Other Client
C API
Distributed Master
Dataflow Executor
Const
Var
MatMul
Conv2D
Relu
...
Eigen3
Stream Executor
CUDA
PTG SAIL
Toolchain
Framework
Hardware Accelerator Abstractor
Device Backend
Kernel OP Implementation
DL Framework
应用开发层
深度学习框架无需修改，通过CUDA兼容层对框架透明的编译
和运行在PPU软硬件栈，实现模型和框架训练/推理时兼容
CUDA API
NVCC Compile

## Slide 13
GPT模型 CUDA兼容示例

## Slide 14
精度高 - 跟GPU一致
性能强 - 达到或者超过主流产品
稳定好 - 低故障率，集群效率
生态全 – 易用性和低迁移成本
PPU CUDA兼容四大优势
Notes: 总结：
算子库 API精度完全兼容
模型层面精度完全兼容
PTX兼容
稳定性：
发布版本总测试时长：
> 40000 机时
含研发、测试、AE验证等各类场景
底软与驱动专项压测：
底软压测 > 50000 卡时
驱动压测 > 564 机时
业务方模型：
智多星模型压测 108 个
ECS 长稳精度模型压测 81个
其他模型测试共计 1791个

## Slide 15
PPU CUDA兼容优势 – 精度高
难点：
入口多
大模型包含数以万计的OP算子
成本高
大模型训练以周/月为单位计时，复现问题长
规模大
大模型集群以千卡/万卡为规模，
定位精度问题需要卡数量庞大
模型
E2E
算子、框架 Unit Test
PPU 软件模块 Unit Test
100+ 模型训练、推理 E2E 场景来做相应的补充测试。
Pytorch、Tensorflow 等框架亦有非常全面的 Unit Test 来覆盖算子精度。
PPU 各软件模型（计算库、编译器、驱动、互联库）均有覆盖全面的 Unit Test。
精度是一切的基础
Notes: 根因：
为什么会有精度问题：HW Bugs、编译器问题、闭源算子库实现、其他软件 bugs。
LLM 大模型算子数量巨大，若出现误差传导，导致训练很长时间后的精度 Issue（灾难性）。
精度问题排查一般比较复杂、困难。
难点：
入口多：用户看到的精度问题只是结果，大模型包含数以万计的OP算子，要找出其中导致最终精度问题的某几个OP算子好比大海捞针
成本高：大模型训练以周/月为单位计时，复现一次问题的时间和硬件资源成本极高
规模大：大模型集群以千卡/万卡为规模，定位精度问题需要排查的主机和卡数规模非常庞大
解决方法：
1）分而治之：
自动生成大模型中所有OP的精度测试UT
并行执行UT对比GPU精度，定位精度问题OP
适用场景：适用于OP计算结果存在明显误差的问题场景
2）迭代替换
模型运行阶段动态逐个替换OP输出的Tensor为GPU Golden Tensor
对比替换后对模型最终输出的Loss和Grad值影响，定位精度问题OP
适用场景：适用于大模型执行过程中由于误差传导不断放大误差并导致精度问题的场景
Check In：各模块 UT
Daily Test：各模块 UT、部分模型 Test
Weekly Test：各模块 UT、框架 UT、部分模型 Test
Release Test：全场景覆盖

## Slide 16
PPU CUDA兼容优势 – 生态全
Nvidia GCDM
Nvidia Nsight
cuBlas
cuBlas
nvJPEG
NVSHEM
cuFFT
DeepStream
Codec SDK
NCCL
cuRAND
DALI
Parallel
cuSolver
Thrust
Compiler
Profiler
Debugger
CUDA
OpenCL
OpenACC
Nvidia Driver & CUDA Runtime
Nvidia GPU
Math AI Video Commu
PPU GCDM
PPU Asight
acBlas
cuBlas
acFFT
acEncode
acDecode
PCCL
acRAND
Parallel
acSolver
Thrust
Compiler
Profiler
Debugger
CUDA兼容 (C/C++/Python)
PPU Driver & PPU Runtime
PTG PPU
Math AI Video Commu
应用程序/框架
开发工具
计算库
编译工具
编程语言
驱动 & 运行时库
硬件
acJPEG
PPU CUDA Wrapper
Notes: CUDA Wrapper 版本：在产品项目版本（3个月）周期中兼容到NV CUDA SDK在近 3 个月发布的所有版本(直至最新版本)
CUDA Runtime/Driver API：每半年升级一次 CUDA API，直接对标到 NV CUDA SDK 近 6 个月发布的最新版本；
主流开源 AI 框架：官方发布后，在紧接着的下一个 PPU SDK 版本发布中支持；
AI 算法模型：开源发布后，～1周内支持；
其他开源软件生态：在资源满足的情况下，ASAP 支持；

## Slide 17
CUDA兼容状态
SDK中所属模块 | 组件 | 对标组件
编译及工具 | 静态编译器 | 12.6.20
 | 动态编译库 | 12.6.20
 | 调试器 | 12.6.37
 | Sanitizer检查工具 | 12.6.34
 | 二进制工具 | 12.6.20
cuda c++ core compute libraries | thrust | 2.5.0
 | cub | 2.5.0
 | libcu++ | 2.5.0
 | cooperative groups | 12.6.37
闭源计算库 | acDNN | cuDNN 8.9.3
 | acBLAS | cuBLAS 12.5.2.13
 | acFFT | cuFFT 11.2.3.18
 | acRAND | cuRAND 10.3.6.39
 | acSOLVER | cuSOLVER 11.6.2.40
开源加速库(优化版) | cutlass | 2.5.0/3.3.0/3.4.1
 | flash-attn | 2.3.0/2.4.2/2.5.6
通信库 | pccl | nccl 2.22
驱动及运行时 | Runtime | CUDA Runtime 12.6
 | Driver | CUDA Driver 12.6
 | HGML | NVML
Video | acvid | Video Codec SDK 12.2
 | hgJPEG | nvJPEG 12.3
 | HGpp | Npp 12.3
工具 | PPU-SMI | nvidia-smi v545.23.08
 | DCGM | DCGM 3.3.7
 | Asight Systems | Nsight Systems 2024.5.1
 | Asight Compute | Nsight Compute 2024.5.1
 | hgpti & hgtx | CUPTI 12.6 & NVTX 3.1
 | Field-Diag | NV Field-Diag

## Slide 18
CUDA兼容状态
软件兼容目标 | 版本 | 说明
OS | Ubuntu 16.04 18.04 20.04 22.04 | 发布各个OS的PPU SDK 安装包和驱动
 | CentOS 7.9 8.2 | 
 | AliOS7U2 | 
 | ANOLIS8.6 | 
 | Alinux3 | 
CUDA SDK版本 | 11.1 – 12.6 | CUDA应用代码无需修改，支持CUDA SDK API 和 NVCC 编译选项
PPU Model Zoo | 开源1xx个主流模型 涵盖图像分类、图像处理、实例/语义分割、物体检测、姿态识别、OCR文字识别、人脸识别、文字转音频、NLP、AIGC、推荐系统、图神经网络 等10+类主流模型 | 精度：相同前提条件下，模型端到端训练精度跟GPU精度一致
 | NV DeepLearing Example 模型50个 | 支持训练、推理的精度与性能对比NV 官方数据 精度：相同前提条件下，模型端到端训练精度跟GPU精度一致
Tensorflow 版本 | PAI V 1.12 | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行 支持NCCL 分布式训练和推理、支持XLA性能加速 发布多种业务方OS环境的独立安装包与Docker 运行环境 兼容性UT Pass Rate > 95%
 | V 1.15 | 
 | V 2.6 | 
 | V 2.7 | 
 | V 2.8 | 
Pytorch 版本 | V 1.7 ~ 1.13 | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行 支持NCCL 分布式训练和推理 发布多种业务方OS环境的独立安装包与Docker 运行环境 兼容性UT Pass Rate > 95%
 | V 2.0 ~ 2.4 | 
CUDA生态框架 | Horovod | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行version 0.23
 | DeepSpeed | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行0.8.0
 | PaddlePaddle | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行2.3.2
 | BladeDISC | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行version 0.21
 | TorchACC | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行version 1.12
 | MXNet | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行1.8
 | OneFlow | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行version 0.7.0
 | TVM | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行version 0.8
 | trition-inference-server | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行version 2.21.0
 | DALI | 不修改源码支持以CUDA兼容方式的编译和运行version 1.13

## Slide 19
CUDA及开源支持状态（2024.11）
开源软件 | 版本
Pytorch | 1.7-1.13, 2.0 ~ 2.4
Tensorflow | 2.14.1
PaddlePaddle | 2.3.2
OneFlow | 0.7.0
MXNet | 1.8.9
TorchACC | 1.1.2
HIE-ALLSPARK | 1.0.0
BladeDISC | 0.21
Triton-Inference-Server | 2.21.0
Megatron-Core | 0.7.0
DeepSpeed Megatron | 0.2.0
DeepSpeed | 0.14.4
Horovod | 0.24.2
VLLM | 0.6.3
Imdeploy | 0.5.3
ONNX Runtime | 1.18.0
FasterTransformer | 5.3
开源软件 | 版本
TransformerEngine | 1.5
Triton | 2.1
Nemo | 1.13.0
TVM | 0.8.0
Hugectr | 3.1
Pytorch-quantization | 2.1.2
DALI | 1.20.0
Cupy | 12.0
Pytorch3d | 0.7.6
NVTabular | 0.7.1
rmm | 23.2.0a0
Cudf | 23.2.0a0
Torch_xla | 2.3
Torchmetrics | 1.0.1
Torchaudio | 2.2.1
Torchvison | 0.17.1
Torchdata | 0.6.1
Torchtext | 0.17.1
mmcv | 2.1
Ray | 2.8.0
Xformers | 0.0.25
Cutlass | 3.5
FlashAttention | 2.5.7
Apex | 24.04.01
Peft | 0.3.0
Bitsandbytes | 0.43.1
更新至2024.11 REL1.4
CUDA | 版本
CUDA APIs | 11.1 ~ 12.6

## Slide 20
PPU大模型训练实践
LLM框架(Megatron/ DeepSpeed )
Pytorch
SAIL CUDA Wrapper
PPU Libraries
(acBlas, acDnn, acSolver, FlashAtten etc)
PPU Runtime
PPU Driver
PPU
支持Megatron/DeepSpeed等
支持GPT，BERT，LLaMa，Mixtral等大模型
支持混合精度训练
支持5D并行训练：DP/TP/PP/MP/EP
(d) expert parallel
Notes: 5D并行训练指的是在大模型分布式训练中常用的5种并行策略的组合： 数据并行(Data Parallel)：在不同设备上使用相同的模型训练不同的数据批次 模型并行(Model Parallel)：将模型的不同层分配到不同设备上 流水线并行(Pipeline Parallel)：将模型分成多个阶段，在不同设备上pipeline式串行执行 张量并行(Tensor Parallel)：将单个张量计算分散到多个设备上并行计算 专家并行(Expert Parallel)：针对MoE(Mixture of Experts)架构,将不同专家模型分配到不同设备

## Slide 21
谢谢
THANK YOU
BBAAD9C20180234D78A0072836F0B6C012B9B2051A6D5BD0A7D98939B1BE2BD9CB43BD38C16E3B0622192408C8467EEB38F921FAE1D09BB11BBFC24F731E29DA24F7F6ADF323F697448B29D76F0249B0E8D3E0CC7306225708E6E19545DB0CA8DDB62B93BE3